## Slide 1: PKG saw-kit cleaning system SW operation manual
K5 장비기술팀
Notes: This is a One Line Title Slide, use for customer facing presentations

## Slide 2: 목차
1
Operation
2
Maintenance
3
Recipe 작성
4
Configure
5
Alarm list
Notes: This is an Agenda slide with numbered options
Click the text box, remove existing content and add your agenda content

## Slide 3
1. 장비의 Front door를 닫고, Start 버튼을 누른다.
다음과 같은 창이 뜨면 확인 버튼을 누른다.
2. Recipe 파일을 선택 후, OK 버튼을 누른다.
1
Operation
1
2

## Slide 4
1
Operation
3. 공정을 중지하고자 할 땐, Stop 버튼을 누른다.
3

## Slide 5
1
Operation
4. Alarm 발생 시, 조치를 취한 후
공정을 재 진행 하고자 할 땐 Retry 버튼을 누른다.
CH2도 동일한 기능을 갖고 있다.
5. Buzzer음 발생 시, 수동 Off 버튼
4
5

## Slide 6
2
Maintenance
1. Maintenance 버튼을 누르면 왼쪽과 같은 화면이 나온다.
이 화면에서도 Operation화면과 동일하게 공정을 진행 할 수 있다.
2. 개별 IO 동작이 가능하다.
1
2

## Slide 7
3
Recipe 작성
1. 생성 / 수정 / 복사 / 저장 / 삭제 / 취소 버튼
- 생성 : 새로운 Recipe 파일 생성
- 수정 : Recipe 내용 수정
- 복사 : Recipe 파일 복사
- 저장 : Recipe를 작성하고 파일로 저장 (csv파일)
- 삭제 : Recipe 파일 삭제
- 취소 : Recipe 만들기 및 수정 취소
2. 추가 / 삽입 / 삭제
- Recipe의 각 Step을 추가하거나 삽입, 삭제 가능
한 개의 Recipe는 총 50step 까지 작성 가능
1
2

## Slide 8
3
Recipe 작성
1. CH1 Recipe (위)
(1) Step name : User가 임의로 작성
(2) Air : Dry기능을 위한 air 사용 유무
(3) Water : 세척 기능을 위한 water 사용 유무
(4) Brush : Brush를 이용한 tool 세척 기능
(5) 공정 시간 : 설정 된 시간만큼 각 Step진행 (단위:초)
2. CH2 Recipe (아래)
(1) Air / Water : CH1과 동일 한 기능

## Slide 9
4
Configure
< Timeout >
(1) Brush rotation time out
- 설정 된 시간 동안 Brush motor가 회전하지 않으면 알람 발생
(2) Brush fwd/bwd time out
- 설정 된 시간 동안 Fwd/Bwd 위치로 Brush motor가 도달하지 못하면
알람 발생
(3) Nozzle fwd/bwd time out
- 설정 된 시간 동안 Fwd/Bwd 위치로 Nozzle(Water/Air)이 도달하지 못하면
알람 발생
<Motion parameter (Process)>
(1) Brush rotation speed
- CH1의 Brush rotation 속도 설정

## Slide 10
5
Alarm list
< Code / Name : 1010 / Failed to read recipe file >
공정 시작 시, Recipe 파일을 불러오지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1020 / Nozzle cylinder forward time out >
설정 시간 내에 Nozzle cylinder forward 위치에 도달하지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1021 / Nozzle cylinder backward time out >
설정 시간 내에 Nozzle cylinder backward 위치에 도달하지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1022 / Nozzle cylinder home time out >
설정 시간 내에 Nozzle cylinder home 위치에 도달하지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1030 / Brush cylinder forward time out >
설정 시간 내에 Brush cylinder forward 위치에 도달하지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1031 / Brush cylinder backward time out >
설정 시간 내에 Brush cylinder backward 위치에 도달하지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1032 / Brush cylinder home time out >
설정 시간 내에 Brush cylinder home 위치에 도달하지 못했을 때 발생
< Code / Name : 1045 / Brush rotation run time out (Motor) >
Brush rotation이 되지 않을 때 발생
< Code / Name : 1046 / Brush rotation stop time out (Motor) >
Brush rotation 후 멈출 때, 설정 시간내에 멈추지 않으면 발생

## Slide 11
감사합니다.
Notes: This is a Closing slide
This option enables personalized closings or contact information